## Slide 1: Introdução à Circuitos Hidráulicos e Pneumáticos
Circuitos Hidráulicos e Pneumáticos (CHP)
dhiego.fernandes@unesp.br
Prof. Dr. Dhiego Fernandes Carvalho
Departamento de Engenharia de Controle e Automação
Instituto de Ciência e Tecnologia – UNESP – Campus Sorocaba

## Slide 2: Objetivos
Compreender os princípios e leis físicas aplicadas à hidráulica e à pneumática.
Compreender os princípios básicos de circuitos hidráulicos e pneumáticos.
Ensinar quais são os componentes dos circuitos hidráulicos e pneumáticos.
Demonstrar quais são os setores industriais que usam circuito hidraúlicos e peumáticos.
Identificar os pontos fracos e fortes dos circuitos pneumáticos e hidraúlicos.
Demonstrar como atua a hidráulica e pneumática no contexto da Quarta Revolução Industrial.

## Slide 3: Índice
Princípios e Leis Físicas
Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Circuitos Pneumáticos na Indústria
Princípios básicos dos Circuitos Hidráulicos
Circuitos Hidráulicos na Indústria
Circuitos Pneumáticos x Circuitos Hidráulicos
CHP na Indústria 4.0
Conclusões

## Slide 4: Princípios e Leis Físicas
Princípio de Pascal: Este princípio diz que uma mudança na pressão em um fluido incompressível é transmitida igualmente em todas as direções.
Uma pequena força aplicada a um pistão pequeno pode ser convertida em uma força maior em um pistão maior.
P

## Slide 5: Aplicações do Princípio de Pascal

## Slide 6: Princípio de Bernoulli
Descreve o comportamento de um fluido em movimento e relaciona a pressão, a velocidade e a altura de um fluido incompressível e em regime de escoamento estável.
Onde:
P é a pressão do fluido.
ρ é a densidade do fluido.
v é a velocidade do fluido.
g é a aceleração devida à gravidade.
h é a altura do fluido acima de um ponto de referência.

## Slide 7: Aplicações do Princípio de Bernoulli

## Slide 8: Lei de Newton da Viscosidade
Descreve como os fluidos se comportam quando uma força é aplicada a eles. O óleo é comumente usado como fluido em sistemas hidraúlicos e a sua viscosidade tem um grande impacto no desempenho do sistema.
Onde:
τ é a tensão de cisalhamento no fluido (a força que está fazendo o fluido fluir),
μ é a viscosidade do fluido (uma medida da resistência do fluido ao fluxo),
du/dy é o gradiente de velocidade do fluido (a taxa na qual a velocidade do fluido está mudando à medida que você se move através do fluido).

## Slide 9: Lei de Boyle
Ela diz que o produto da pressão e do volume de um gás mantido a uma temperatura constante é constante. Em outras palavras, se o volume de um gás aumenta, sua pressão diminui e vice-versa.

## Slide 10: Aplicações da Lei de Boyle

## Slide 11: Lei de Charles
Afirma que o volume de um gás aumenta com o aumento da temperatura se a pressão for mantida constante, e vice-versa.

## Slide 12: Aplicações da Lei de Charles

## Slide 13: A Lei de Gay-Lussac
É uma das leis dos gases que descreve como a pressão de um gás ideal varia diretamente com a temperatura, se o volume permanecer constante.
onde:
P1 é a pressão inicial do gás
T1 é a temperatura inicial (em Kelvin)
P2 é a pressão final do gás
T2 é a temperatura final (em Kelvin)

## Slide 14: Aplicações da Lei de Gay-Lussac

## Slide 15: Príncipios e Leis Físicas
Resumindo as Leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac

## Slide 16: Princípios e Leis Físicas
No Sistema Internacional (SI) as unidades seriam as seguintes:
  Pressão (P): Pascal (Pa). A pressão também é frequentemente medida em atmosferas (atm), bar ou milímetros de mercúrio (mmHg).
  Volume (V): Metro cúbico (m³). O volume também é frequentemente medido em litros (L) em contextos não científicos.
  Temperatura (T): Kelvin (K). A temperatura também é frequentemente medida em graus Celsius (°C) ou graus Fahrenheit (°F).
  Força (F): Newton (N).
  Área (A): Metro quadrado (m²).
  Densidade (ρ): Kilograma por metro cúbico (kg/m³).
  Velocidade (v): Metro por segundo (m/s).
  Aceleração devida à gravidade (g): Metro por segundo ao quadrado (m/s²).
  Altura (h): Metro (m).
  Tensão de cisalhamento (τ): A tensão de cisalhamento é uma medida de força por unidade de área.
  Viscosidade (μ): Pascal-segundo (Pa·s).

## Slide 17: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Geração e Tratamento de Ar Comprimido: A primeira etapa em qualquer circuito pneumático é feito por meio de um compressor, que aspira o ar atmosférico, comprime e o armazena em um reservatório pressurizado.

## Slide 18: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Distribuição do Ar Comprimido: Uma vez que o ar comprimido é gerado e tratado, ele é distribuído por todo o sistema.

## Slide 19: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Controle de Fluxo e Pressão: válvulas direcionais controlam o caminho do fluxo de ar, válvulas de controle de fluxo ajustam a velocidade do ar e válvulas de pressão regulam a pressão do sistema.
Válvulas

## Slide 20: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Conversão de Energia Pneumática em Mecânica: Isso é feito por meio de atuadores, que podem ser ou motores .Quando o ar comprimido é liberado dentro de um atuador, ele se expande e empurra um pistão, criando movimento.
Motores pneumáticos
Cilindros pneumáticos

## Slide 21: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Exaustão de Ar: Depois que o ar comprimido realizou seu trabalho, ele é liberado para a atmosfera. A liberação do ar usada é essencial para permitir o movimento inverso do pistão em um cilindro ou para parar um motor pneumático.

## Slide 22: Princípios Básicos dos Circuitos Pneumáticos
Interpretação e Controle de Sinais: os controladores lógicos programáveis (CLPs) podem ser usados para interpretar sinais de sensores e comandar as válvulas para controlar precisamente o funcionamento do circuito.

## Slide 23: Circuitos Pneumáticos na Indústria
Os sistemas pneumáticos são relativamente simples em termos de design e instalação.
Os componentes pneumáticos, como cilindros e válvulas, são geralmente mais acessíveis e fáceis de manter.
Os sistemas pneumáticos são considerados seguros para uso em aplicações industriais.
No geral, a pneumática é usada na indústria devido à sua simplicidade, confiabilidade, segurança e custo-benefício.

## Slide 24: Circuitos Pneumáticos na Indústria
Indústria automotiva: Os circuitos pneumáticos desempenham um papel fundamental na indústria automotiva em várias aplicações.

## Slide 25: Circuitos Pneumáticos na Indústria
Indústria de embalagens: Na indústria de embalagens, os circuitos pneumáticos são amplamente utilizados em máquinas de embalagem para executar diversas funções.

## Slide 26: Circuitos Pneumáticos na Indústria
Indústria metalúrgica: A pneumática é utilizada na indústria metalúrgica para operação de máquinas, como prensas, dobradeiras e máquinas de corte de pequeno porte. Os circuitos pneumáticos são aplicados para acionar os cilindros que fornecem força e controle de movimento nessas máquinas.

## Slide 27: Princípios básicos dos Circuitos Hidráulicos
Os circuitos hidráulicos são sistemas que utilizam um fluido incompressível, geralmente óleo, para transmitir força e realizar trabalho.
Os princípios básicos de um Circuito Hidráulico são parecidos com um Circuito Pneumático:
  Geração e Armazenamento de fluído pressurizado
  Distribuição do fluído pressurizado
  Controle de fluxo e pressão
  Conversão da Energia Hidráulica em Mecânica
  Retorno do Fluído
  Interpretação e controle de sinais (CLPs)

## Slide 28: Princípios básicos dos Circuitos Hidráulicos
Diferentemente dos sistemas pneumáticos, em um sistema hidráulico o fluido é retornado ao reservatório após ter realizado o trabalho.
Devido ao fato de que o fluido é reutilizado, é importante manter sua qualidade. Isso é feito através de filtros.

## Slide 29: Circuitos Hidráulicos na Indústria
Indústria de Construção: Maquinário pesado usado na construção, como escavadeiras, pás carregadeiras e guindastes, geralmente usam sistemas hidráulicos para mover e controlar suas partes. A potência da hidráulica permite a essas máquinas mover materiais pesados e realizar tarefas de construção de grande escala.

## Slide 30: Circuitos Hidráulicos na Indústria
Indústria Aeroespacial: A hidráulica é usada na indústria aeroespacial para controlar os movimentos das aeronaves. Os sistemas hidráulicos são usados para operar os flaps, trens de pouso e outros sistemas de controle em aeronaves.

## Slide 31: Circuitos Hidráulicos na Indústria
Metalurgia e siderurgia: Os circuitos hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de metalurgia e siderurgia, onde máquinas como prensas, laminadoras e forjas hidráulicas de grande porte

## Slide 32: Circuitos Pneumáticos x Circuitos Hidráulicos
 | Circuitos Hidráulicos | Circuitos Pneumáticos
Potência | Alta força e torque | Força e torque moderados
Velocidade | Varia, pode ser mais lenta | Geralmente mais rápido
Controle | Alta precisão e resposta | Precisão moderada, resposta mais lenta
Custo Inicial | Alto | Geralmente mais baixo
Manutenção | Normalmente mais frequente e cara | Geralmente menos frequente e mais barata
Segurança | Risco de vazamento de fluido, precisa de contenção | Ar comprimido pode causar sobrepressurização
Eficiência Energética | Menos eficiente do que pneumáticos | Mais eficiente do que hidráulicos
Resistência Ambiental | Susceptível à variação de temperatura | Resistente a variações de temperatura
Tamanho | Geralmente maior devido à necessidade de componentes robustos | Geralmente menor e mais leve

## Slide 33: CHP na Indústria 4.0
A Indústria 4.0 refere-se à quarta revolução industrial, que é caracterizada pelo uso avançado de tecnologias digitais, dados e automação, tem revolucionado muitos aspectos do design, operação e manutenção de circuitos hidráulicos e pneumáticos.

## Slide 34: CHP na Indústria 4.0
Internet das Coisas (IoT): permite a comunicação de dispositivos hidráulicos e pneumáticos. Por meio de sensores inteligentes e um sistema de comunicação, dados sobre pressão, fluxo, temperatura e podem ser coletados em tempo real.
Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML): Os dados coletados dos sensores podem ser analisados usando algoritmos de IA e ML para identificar padrões, prever falhas e otimizar o desempenho do sistema.

## Slide 35: CHP na Indústria 4.0
Simulações e Modelagem Computacional: permite que os engenheiros testem diferentes configurações e identifiquem problemas potenciais antes de implementar o sistema na vida real, economizando tempo e recursos.
Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV): Estas tecnologias estão sendo usadas para treinamento e manutenção. Por exemplo, um técnico pode usar um dispositivo de RA para visualizar instruções sobre como reparar ou manter um componente específico de um sistema hidráulico ou pneumático.

## Slide 36: CHP na Indústria 4.0
Automação e Robótica: A Indústria 4.0 trouxe níveis sem precedentes de automação e uso de robótica. Em muitos casos, os sistemas hidráulicos e pneumáticos são usados para alimentar atuadores em robôs e outras máquinas automatizadas.
Integração de Sistemas: Na Indústria 4.0, circuitos hidráulicos e pneumáticos não operam isoladamente, mas são parte de um sistema integrado que pode incluir controle de automação, interfaces homem-máquina (IHMs) e outras tecnologias de automação.

## Slide 37: Conclusões
Foi ensinado os princípios e leis físicas aplicadas à hidráulica e à pneumática.
Foi demonstrado os princípios básicos de circuitos hidráulicos e pneumáticos, assim como os seus componentes.
Demonstrando-se quais são os setores industriais que mais usam CHP, apontando os pontos fortes e fracos de cada tecnologia.
Foi explicado a atuação da hidráulica e pneumática no contexto da Quarta Revolução Industrial.

## Slide 38: Exercícios
Baixe o software Fluidsim. Assista este video no Youtube de como fazer a sua instalação.
Faça pequenas simulações pneumáticas usando o Fluidsim para se ambientar a ele.

## Slide 39
DÚVIDAS?